## تاریخ تهیه : شهريور 93	                                        	                تدوین : گروه تلفیق و بیلان منابع آب

( بررسي وضعيت منابع آب سطحي

الف : مرداد ماه

متوسط بارندگي ماهانه حوزه آبريز رودخانه هاي استان مازندران 5 ميليمتر و حجم ريزش معادل آن 130 میلیون مترمكعب كه در مقايسه با ماه مشابه دو سال گذشته ، سال گذشته و دوره شاخص آماري به ترتيب 18 درصد كاهش ، 91 و 83 درصد كاهش داشته است .

برآورد حجم آبدهي 7 رودخانه مهم استان 102 ميليون مترمكعب مي باشد كه مقايسه آن با مدت مشابه دو سال گذشته ،سال گذشته و دوره  شاخص آماري به ترتيب 40 ، 36  و 42 درصد کاهش نشان ميدهد.

ب : سال آبي ( مهر الی مرداد )

ميزان بارندگي تجمعي حوزه آبريز رود خانه هاي استان 517 ميليمتر و حجم ريزش معادل آن 13499 ميليون مترمكعب كه در با مدت مشابه دو سال گذشته ،سال گذشته و دوره  شاخص آماري به ترتيب 25 درصدكاهش ، 12 درصد و 11  درصد کاهش نشان ميدهد .

برآورد حجم آبدهي 7 رود خانه مهم استان 1987 ميليون مترمكعب مي باشد كه مقايسه آن با مدت مشابه دو سال گذشته ،سال گذشته و دوره  شاخص آماري به ترتيب 49 ، 17 و 32 درصد کاهش  نشان ميدهد.

ج : فصل زراعي ( فروردين الی مرداد )

ميزان بارندگي تجمعي حوزه آبريز رود خانه هاي استان 174 ميليمتر و حجم ريزش معادل آن  4550 ميليون مترمكعب كه در مقايسه با ماه مشابه دو سال گذشته مقايسه ، سال گذشته و دوره شاخص آماري به ترتيب 10 درصد افزایش 5 درصد و 10 درصد افزايش نشان ميدهد .

برآورد حجم آبدهي 7 رود خانه مهم استان 941 میلیون مترمكعب مي باشد كه مقايسه آن با مدت مشابه دو سال گذشته ، سال گذشته و دوره  شاخص آماري به ترتيب 50  ، 9 و 37 درصد کاهش  نشان ميدهد.

جدول 1 : متوسط بارندگي به تفكيك حوضه آبريز در ماه مرداد

| درصد تغييرات سال جاري نسبت به | متوسط بارندگي در سال آبي (ميليمتر) | حوضه آبريز |
| --- | --- | --- |
| درازمدت | 91- 92 | 90- 91 | درازمدت | 92- 93 | 91- 92 | 90- 91 |  |
| -100 | -100 | -100 | 48.5 | 0.0 | 69.3 | 8.2 | صفارود و نسارود |
| -98 | -99 | -96 | 48.8 | 0.8 | 73.1 | 19.1 | چالكرود تا سرخرود |
| -97 | -98 | -91 | 38.5 | 1.3 | 71.4 | 13.5 | چشمه كيله |
| -96 | -98 | -83 | 57.0 | 2.0 | 93.9 | 11.5 | آزادرود تا نمك آبرود |
| -91 | -96 | -55 | 27.0 | 2.4 | 54.4 | 5.4 | سردآب رود |
| -95 | -97 | -81 | 13.8 | 0.7 | 21.0 | 3.6 | چالوس رود |
| -97 | -99 | -92 | 23.2 | 0.6 | 49.5 | 7.0 | كوركورسر تا گلندرود |
| -80 | -91 | -7 | 31.3 | 6.3 | 70.4 | 6.8 | آب شيرين تا آليش رود |
| -92 | -96 | -51 | 19.6 | 1.6 | 43.8 | 3.4 | هراز |
| -87 | -93 | -38 | 51.0 | 6.8 | 92.5 | 11.1 | بابل رود |
| -83 | -90 | 15 | 34.1 | 5.7 | 58.2 | 5.0 | تالار و سياهرود |
| -81 | -88 | 49 | 31.4 | 6.1 | 52.2 | 4.1 | تجن |
| -61 | -75 | 34 | 29.5 | 11.5 | 46.5 | 8.6 | نكارود |
| -44 | -80 | 578 | 24.3 | 13.6 | 66.9 | 2.0 | خليج ميانکاله |
| -83 | -91 | -18 | 30.1 | 5.0 | 55.7 | 6.0 | کل حوضه ها |

جدول 2 : متوسط بارندگي تجمعي حوضه‌هاي آبريز از مهر لغايت مرداد

| درصد تغييرات سال جاري نسبت به | متوسط بارندگي در سال آبي (ميليمتر) | حوضه آبريز |
| --- | --- | --- |
| درازمدت | 91- 92 | 90- 91 | درازمدت | 92- 93 | 91- 92 | 90- 91 |  |
| -11 | 4 | -17 | 948.6 | 841.7 | 805.5 | 1016.0 | صفارود و نسارود |
| -22 | -3 | -25 | 830.0 | 643.4 | 661.7 | 856.3 | چالكرود تا سرخرود |
| -9 | 1 | -18 | 765.0 | 693.2 | 687.9 | 846.5 | چشمه كيله |
| -6 | -6 | -19 | 1027.5 | 964.7 | 1025.9 | 1190.1 | آزادرود تا نمك آبرود |
| -6 | -5 | -22 | 596.9 | 563.6 | 590.2 | 726.1 | سردآب رود |
| -20 | -4 | -37 | 430.2 | 344.2 | 357.4 | 542.5 | چالوس رود |
| -8 | -13 | -28 | 512.6 | 471.5 | 540.5 | 654.5 | كوركورسر تا گلندرود |
| -5 | -11 | -19 | 654.7 | 619.1 | 692.9 | 762.3 | آب شيرين تا آليش رود |
| -18 | -13 | -27 | 478.4 | 391.3 | 448.4 | 538.6 | هراز |
| -17 | -15 | -24 | 762.9 | 631.8 | 745.6 | 828.4 | بابل رود |
| -11 | -12 | -22 | 578.2 | 512.5 | 582.1 | 658.4 | تالار و سياهرود |
| -11 | -17 | -28 | 559.6 | 499.3 | 605.1 | 689.8 | تجن |
| -12 | -16 | -28 | 545.6 | 482.4 | 574.6 | 674.0 | نكارود |
| 12 | -15 | -21 | 545.4 | 608.5 | 719.2 | 774.3 | خليج ميانکاله |
| -11 | -12 | -25 | 582.7 | 516.6 | 588.0 | 689.5 | کل حوضه ها |

جدول 3 : متوسط بارندگي تجمعي حوضه‌هاي آبريز  در فصل زراعي از فروردين الي مرداد

| درصد تغييرات سال جاري نسبت به | متوسط بارندگي در سال آبي (ميليمتر) | حوضه آبريز |
| --- | --- | --- |
| درازمدت | 91- 92 | 90- 91 | درازمدت | 92- 93 | 91- 92 | 90- 91 |  |
| -100 | -100 | -100 | 294.1 | 0.0 | 211.2 | 273.7 | صفارود و نسارود |
| -30 | -7 | -14 | 288.9 | 203.6 | 218.3 | 236.4 | چالكرود تا سرخرود |
| -17 | -3 | -4 | 266.6 | 221.4 | 228.6 | 229.6 | چشمه كيله |
| -14 | 6 | 4 | 296.8 | 255.2 | 241.5 | 245.6 | آزادرود تا نمك آبرود |
| -3 | 16 | 17 | 182.0 | 176.1 | 151.4 | 150.8 | سردآب رود |
| -21 | 18 | -8 | 157.8 | 124.1 | 105.4 | 135.4 | چالوس رود |
| -15 | -8 | -17 | 145.7 | 123.8 | 134.7 | 148.8 | كوركورسر تا گلندرود |
| -24 | -4 | -10 | 197.6 | 150.3 | 157.0 | 166.5 | آب شيرين تا آليش رود |
| -16 | 10 | -13 | 168.2 | 141.1 | 128.6 | 162.8 | هراز |
| -27 | -25 | -9 | 273.0 | 199.2 | 267.1 | 219.9 | بابل رود |
| -8 | 4 | 32 | 200.1 | 184.0 | 176.8 | 139.5 | تالار و سياهرود |
| -1 | 5 | 56 | 179.6 | 178.7 | 169.9 | 114.4 | تجن |
| -6 | 26 | 28 | 191.3 | 180.2 | 143.6 | 140.8 | نكارود |
| 48 | 31 | 41 | 153.8 | 227.9 | 174.3 | 161.3 | خليج ميانکاله |
| -10 | 5 | 10 | 193.5 | 174.1 | 166.3 | 158.2 | کل حوضه ها |

جدول 4  : برآورد آبدهي رودخانه هاي مهم استان مازندران در ماه  مرداد

| درصد تغييرات سال جاري نسبت به | حجم به ميليون متر مكعب در سال آبي | نام رودخانه - ايستگاه |
| --- | --- | --- |
| درازمدت | 91- 92 | 90- 91 | درازمدت | 92- 93 | 91- 92 | 90- 91 | ((km2) سطح حوضه ) |
| -35 | -14 | -39 | 34.23 | 22.26 | 25.87 | 36.72 | چشمه كيله - هراتبر (776) |
| -45 | -17 | -37 | 27.99 | 15.43 | 18.53 | 24.35 | چالوس - پل ذغال (1583) |
| -31 | -18 | -45 | 68.73 | 47.68 | 57.85 | 86.47 | هراز - كره سنگ 3987) |
| -34 | -66 | 99 | 19.05 | 12.56 | 36.96 | 6.32 | بابلرود - كشتارگاه (1625) |
| -89 | -92 | -82 | 8.92 | 0.99 | 12.67 | 5.42 | تالار - كياكلا (2387) |
| -85 | -46 | -80 | 7.89 | 1.21 | 2.24 | 6.17 | تجن - كردخيل (4027) |
| -80 | -62 | -67 | 9.02 | 1.79 | 4.76 | 5.38 | نكارود - آبلوونهرآبلو (1906) |
| -42 | -36 | -40 | 175.83 | 101.92 | 158.90 | 170.83 | مجموع 7 رودخانه مهم مازندران |

جدول 5  : برآورد آبدهي رودخانه هاي مهم استان مازندران درسال آبي

(مهر الي مرداد )

| درصد تغييرات سال جاري نسبت به | حجم به ميليون متر مكعب در سال آبي | نام رودخانه - ايستگاه |
| --- | --- | --- |
| درازمدت | 91- 92 | 90- 91 | درازمدت | 92- 93 | 91- 92 | 90- 91 | ((km2) سطح حوضه ) |
| -14 | 11 | -25 | 418.09 | 360.94 | 323.82 | 480.34 | چشمه كيله - هراتبر (776) |
| -37 | -7 | -51 | 397.47 | 250.73 | 269.82 | 507.06 | چالوس - پل ذغال (1583) |
| -30 | -20 | -50 | 824.44 | 579.65 | 721.00 | 1147.92 | هراز - كره سنگ (3987) |
| -16 | 22 | -34 | 467.91 | 390.74 | 319.30 | 593.09 | بابلرود - كشتارگاه (1625) |
| -31 | -9 | -51 | 273.35 | 189.95 | 207.68 | 391.51 | تالار - كياكلا (2387) |
| -63 | -60 | -70 | 378.51 | 141.33 | 354.98 | 477.62 | تجن - كردخيل (4027) |
| -55 | -65 | -73 | 163.35 | 74.06 | 209.90 | 272.33 | نكارود - آبلوونهرآبلو (1906) |
| -32 | -17 | -49 | 2923.11 | 1987.39 | 2406.50 | 3869.88 | مجموع 7 رودخانه مهم مازندران |

جدول 6  : برآورد آبدهي رودخانه هاي مهم استان مازندران درفصل زراعی

(فروردین الي مرداد )

| درصد تغييرات سال جاري نسبت به | حجم به ميليون متر مكعب در سال آبي | نام رودخانه - ايستگاه |
| --- | --- | --- |
| درازمدت | 91- 92 | 90- 91 | درازمدت | 92- 93 | 91- 92 | 90- 91 | ((km2) سطح حوضه ) |
| -23 | -1 | -36 | 263.64 | 201.92 | 204.79 | 316.08 | چشمه كيله - هراتبر (776) |
| -42 | -1 | -53 | 268.22 | 155.64 | 157.38 | 329.28 | چالوس - پل ذغال (1583) |
| -32 | -13 | -52 | 531.73 | 361.26 | 414.88 | 758.67 | هراز - كره سنگ (3987) |
| -28 | -6 | -24 | 146.31 | 105.69 | 112.17 | 139.41 | بابلرود - كشتارگاه (1625) |
| -42 | 22 | -44 | 93.61 | 53.98 | 44.26 | 96.51 | تالار - كياكلا (2387) |
| -76 | -43 | -79 | 127.67 | 30.01 | 52.60 | 140.18 | تجن - كردخيل (4027) |
| -51 | -31 | -65 | 66.05 | 32.22 | 47.00 | 91.14 | نكارود - آبلوونهرآبلو (1906) |
| -37 | -9 | -50 | 1497.24 | 940.73 | 1033.09 | 1871.28 | مجموع 7 رودخانه مهم مازندران |

( بررسي  وضعيت كيفي منا بع آب سطحي

نظر به اهميت كيفيت منابع آب وضعيت برخي از پارامتر هاي كيفي نظير هدايت الكتريكي و كلر محلول به همراه دبي لحظه اي مربوط به نمونه آب چند رود خانه هاي مهم استان مازندران درجدول 7 آورده شده است . اين پارامترها در سال آبي جاري نسبت به متوسط ده ساله گذشته و همچنين از نظر شرب و كشاورزي نيز طبقه بندي شده اند كه نتايج   حاصله با توجه به جدول شماره 5 بقرار زير است :

1-  هدايت الكتريكي ايستگاه تالار كياكلا و هراز كره سنگ نسبت به متوسط ده سال تغييراتي  نداشته و در ايستگاه تجن كردخيل نسبت به متوسط ده سال گذشته افزايش و در ساير ايستگاهها نسبت به متوسط ده سال گذشته كاهش داشته است.

2- دبي آب ايستگاههاي تجن ريگ چشمه و بابلرود قرانطالار نسبت به متوسط ده سال گذشته افزايش ولي در ساير ايستگاهها نسبت به متوسط ده سال گذشته كاهش داشته است .

3- مقدار كلر ايستگاه بابلرود كشتارگاه نسبت به متوسط ده سال گذشته كاهش و در ايستگاه تالار كياكلا و تجن كردخيل نيز افزايش داشته و در ساير ايستگاهها نسبت به متوسط ده سال گذشته تغييرات چنداني نداشته است.

4- درجه مرغوبيت آب ايستگاه هاي بابلرود قرانطالار وهراز كره سنگ نسبت به متوسط ده سال گذشته خوب و در ساير ایستگاهها  متوسط می باشد.

5-از نظر شرب نيز آب همه رودخانه ها طبق دياگرام شولر در حالت نرمال مي باشند .

6-لازم به يادآوري است كه آب رودخانه ها از نظر ميكروبي و بيولوژيكي داراي آلودگي بوده و از نظر شيميايي در حد نرمال  مي باشد نه از نظر آ لودگي .

جدول  7 : وضعيت كيفي منا بع آب رودخانه هاي مركزي استا ن مازندران ـ مرداد 93

| طبقه بندي از نظر کشاورزي | طبقه بندي از نظرشرب | كلر ( meq/ l) | هدايت الكتريكي (µ/ cm ) | د بي* (m3 / S) | دوره آماري | نام ايستگاه | نام رودخا نه |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| متوسط | 2 | 9/0 | 599 | 474/11 | متو سط ده ساله | ريگ چشمه ( بالا دست) | تجـن |
| خوب | 1 | 6/0 | 586 | 822/14 | 93-92 |  |  |
| متوسط | 2 | 7/3 | 1078 | 427/1 | متو سط ده ساله | كردخيل (پايين دست) |  |
| متوسط | 2 | 2/4 | 1183 | 308/0 | 93-92 |  |  |
| متوسط | 2 | 8/2 | 1016 | 602/2 | متو سط ده ساله | شيرگاه (بالادست ) | تـالار |
| متوسط | 2 | 6/2 | 996 | 733/1 | 93-92 |  |  |
| متوسط | 2 | 1/2 | 831 | 783/0 | متو سط ده ساله | كياكلا (پايين دست) |  |
| متوسط | 2 | 8/2 | 843 | 098/0 | 93-92 |  |  |
| خوب | 1 | 2/0 | 310 | 650/2 | متو سط ده ساله | قرانطالار (بالا دست) | با بلرود |
| خوب | 1 | 2/0 | 225 | 463/4 | 93-92 |  |  |
| متوسط | 2 | 2 | 793 | 597/4 | متو سط ده ساله | كشتارگاه (پايين دست) |  |
| متوسط | 2 | 9/0 | 553 | 246/4 | 93-92 |  |  |
| خوب | 1 | 4/0 | 553 | 350/28 | متو سط ده ساله | كره سنگ | هـراز |
| خوب | 1 | 2/0 | 569 | 779/17 | 93-92 |  |  |

طبقه بندي شرب: 1- قابليت شرب خوب  2- قابل قبول  3- قابليت شرب نا مطبوع 4- نا منا سب  5- غیر قابل شرب  6- غير قابل استفاده

* اطلاعات دبی ارائه شده ، دبي لحظه اي ایستگاهها در روز نمونه برداری می باشد .

( بررسي وضعيت منابع آب زيرزميني

الف : تغییرات حجم مخزن

نتايج اندازه گيري هاي مرداد 1393 منابع آب زيرزميني حاکیست که دشتهاي استان مازندران نسبت به مرداد ماه سال گذشته و ماه قبل به ترتیب  21.35 و 46.22 میليون متر مكعب با کاهش حجم آبخوان مواجه بوده است.

ب : تغییرات سطح آب

برابر نتایج اندازه گیری های بعمل آمده سطح ایستابی نسبت به ماه مشابه سال گذشته در همه محدوده ها به جز محدوده های بهشهر- بندرگز کاهش سطح آب را نشان می دهد که بیشترین کاهش آن 0.23 متر که مربوط به بابل – آمل می باشد. سطح ایستابی نسبت به ماه قبل نیز در همه محدوده ها کاهش سطح آب مواجه بوده اند که بیشترین میزان افت مربوط به محدوده بهشهر- بندرگز است که مقدار آن 0.63 متر می باشد.

جدول شماره 8 : بررسی تغییرات حجم آبخوان های زیرزمینی دشتهای مازندران و مقایسه متوسط سطح ایستابی

مرداد  ماه سال 93  نسبت به ماه مشابه سال قبل و ماه گذشته

| رديف | کد محدوده | نام محدوده و زير محدوده مطالعاتی | وسعت آبخوان (km)2 | ضريب ذخيره | * سطح ايستابی اين ماه (m) | تغييرات سطح ايستابی نسبت به ماه مشابه سال قبل (m) | تغييرات سطح ايستابی نسبت به ماه قبل(m) | تغييرات حجم مخزن نسبت به ماه مشابه سال قبل (m.c.m) | تغييرات حجم مخزن نسبت به ماه قبل (m.c.m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1504 | بهشهر- بندر گز | 345.8 | 0.03 | -6.76 | 0.04 | -0.63 | 0.41 | -6.54 |
| 2 | 1503 | ساری – نکاء | 616.1 | 0.034 | -5.00 | -0.13 | -0.37 | -2.72 | -7.75 |
| 3 | 1502 | قائمشهر – جويبار | 558.3 | 0.04 | -2.78 | -0.18 | -0.43 | -4.02 | -9.60 |
| 4 | 1501 | بابل - آمل | 1113 | 0.05 | 11.88 | -0.23 | -0.32 | -12.79 | -17.80 |
| 5 | 1403 | نور- نوشهر | 290.9 | 0.03 | 4.20 | -0.03 | -0.08 | -0.26 | -0.70 |
| 6 | 1402 | چالوس - رامسر | 233.5 | 0.04 | -6.67 | -0.21 | -0.41 | -1.96 | -3.83 |
| مجموع تغييرات حجم مخزن آبخوانهای منطقه نسبت به ماه مشابه سال قبل | 21.35- ميليون مترمكعب |
| مجموع تغييرات حجم مخزن آبخوانهای منطقه نسبت به ماه قبل | 46.22- ميليون مترمكعب |

* مقادير سطح ايستابي نسبت به سطح آزاد دريا مي باشد .

# Text boxes

وزارت نیرو 
شرکت سهامی آب منطقه ای مازندران
مدیریت مطالعات پایه منابع آب

گزارش  وضعیت منابع آب استان مازندران

« مرداد ـ1393»