## تاریخ تهیه : اسفند 93	                                        	                تدوین : گروه تلفیق و بیلان منابع آب

( بررسي وضعيت منابع آب سطحي

الف : بهمن  ماه

متوسط بارندگي ماهانه حوزه آبريز رودخانه هاي استان مازندران 52 ميليمتر و حجم ريزش معادل آن 1352 میلیون مترمكعب كه در مقايسه با ماه مشابه دو سال گذشته ، سال گذشته و دوره شاخص آماري به ترتيب 18  و 40 درصد افزايش و 14 درصد كاهش داشته است .

برآورد حجم آبدهي 7 رودخانه مهم استان 106 ميليون مترمكعب مي باشد كه مقايسه آن با مدت مشابه دو سال گذشته ،سال گذشته و دوره  شاخص آماري به ترتيب 58 ، 19  و 55 درصد کاهش نشان ميدهد.

ب : سال آبي ( مهر الی بهمن )

ميزان بارندگي تجمعي حوضه آبريز رودخانه هاي استان مازندران328 ميليمتر و حجم ريزش  معادل آن8580  میلیون متر مكعب كه در مقايسه با ماه مشابه دو سال گذشته ، سال گذشته و دوره شاخص آماري به ترتيب6 درصد كاهش، 8 درصد افزايش و صفر درصدكاهش داشته است .

برآورد حجم آبدهي 7 رودخانه مهم استان582  ميليون مترمكعب  مي باشد كه مقايسه آن با مدت مشابه دو سال  گذشته ، سال گذشته و دوره شاخص آماري به ترتيب46  ، 36 ، 48 درصد كاهش داشته است .

جدول 1 : متوسط بارندگي به تفكيك حوضه آبريز در ماه بهمن

| درصد تغييرات سال جاري نسبت به | متوسط بارندگي در سال آبي (ميليمتر) | حوضه آبريز |
| --- | --- | --- |
| درازمدت | 92-93 | 91-92 | درازمدت | 93-94 | 92-93 | 91-92 |  |
| 78 | 36 | 279 | 81.0 | 144.5 | 106.4 | 38.1 | صفارود و نسارود |
| 34 | 64 | 259 | 78.8 | 105.4 | 64.1 | 29.4 | چالكرود تا سرخرود |
| 41 | 67 | 145 | 73.8 | 103.9 | 62.2 | 42.4 | چشمه كيله |
| 19 | 8 | 102 | 93.0 | 110.6 | 102.4 | 54.9 | آزادرود تا نمك آبرود |
| -20 | -1 | 5 | 60.6 | 48.6 | 49.3 | 46.3 | سردآب رود |
| 9 | 71 | 40 | 43.0 | 47.0 | 27.4 | 33.6 | چالوس رود |
| -3 | -31 | 98 | 47.3 | 45.8 | 66.2 | 23.1 | كوركورسر تا گلندرود |
| 11 | 15 | 146 | 60.4 | 66.9 | 58.1 | 27.3 | آب شيرين تا آليش رود |
| 9 | 87 | 74 | 51.1 | 55.8 | 29.9 | 32.1 | هراز |
| -20 | 30 | 57 | 70.8 | 56.3 | 43.3 | 36.0 | بابل رود |
| -31 | 41 | 1 | 60.1 | 41.6 | 29.5 | 41.0 | تالار و سياهرود |
| -43 | 47 | -40 | 63.3 | 36.1 | 24.6 | 59.7 | تجن |
| -49 | 69 | -50 | 60.6 | 30.9 | 18.3 | 61.3 | نكارود |
| -39 | 26 | -46 | 59.7 | 36.3 | 28.9 | 66.9 | خليج ميانکاله |
| -14 | 40 | 18 | 60.0 | 51.7 | 37.0 | 44.0 | کل حوضه ها |

جدول 2 : متوسط بارندگي تجمعي حوضه‌هاي آبريز از مهر لغايت بهمن

| درصد تغييرات سال جاري نسبت به | متوسط بارندگي در سال آبي (ميليمتر) | حوضه آبريز |
| --- | --- | --- |
| درازمدت | 92- 93 | 91- 92 | درازمدت | 93- 94 | 92- 93 | 91- 92 |  |
| 120 | 144 | 176 | 570.9 | 1254.6 | 513.6 | 454.1 | صفارود و نسارود |
| 60 | 92 | 128 | 462.0 | 737.5 | 385.1 | 323.1 | چالكرود تا سرخرود |
| 41 | 41 | 90 | 415.6 | 587.4 | 415.5 | 309.8 | چشمه كيله |
| 49 | 49 | 50 | 641.5 | 955.4 | 640.3 | 638.1 | آزادرود تا نمك آبرود |
| 9 | 10 | 11 | 354.3 | 385.1 | 351.0 | 347.8 | سردآب رود |
| 2 | 12 | 19 | 216.4 | 221.8 | 197.8 | 186.4 | چالوس رود |
| 32 | 35 | 26 | 322.8 | 427.7 | 316.3 | 339.8 | كوركورسر تا گلندرود |
| 36 | 27 | 22 | 394.5 | 534.8 | 422.5 | 437.6 | آب شيرين تا آليش رود |
| -8 | 7 | -9 | 257.1 | 237.2 | 220.7 | 261.7 | هراز |
| -4 | 4 | 0 | 415.0 | 400.0 | 382.9 | 400.4 | بابل رود |
| -15 | -8 | -20 | 316.9 | 270.8 | 293.2 | 340.4 | تالار و سياهرود |
| -33 | -25 | -42 | 321.4 | 216.2 | 286.9 | 375.8 | تجن |
| -37 | -29 | -51 | 299.4 | 187.4 | 262.9 | 381.9 | نكارود |
| -13 | -15 | -37 | 333.2 | 289.3 | 338.4 | 461.0 | خليج ميانکاله |
| 0 | 8 | -6 | 328.8 | 328.3 | 304.6 | 348.7 | کل حوضه ها |

جدول 3 : برآورد آبدهي رودخانه هاي مهم استان مازندران در ماه  بهمن

| درصد تغييرات سال جاري نسبت به | حجم به ميليون متر مكعب در سال آبي | نام رودخانه - ايستگاه |
| --- | --- | --- |
| درازمدت | 92- 93 | 91- 92 | درازمدت | 93- 94 | 92- 93 | 91- 92 | سطح حوضه(km2) |
| 6 | -23 | 62 | 23.72 | 25.04 | 32.56 | 15.42 | چشمه كيله - هراتبر (776) |
| -16 | -6 | -8 | 18.35 | 15.34 | 16.30 | 16.69 | چالوس - پل ذغال (1583) |
| -40 | -12 | -36 | 43.93 | 26.41 | 30.17 | 40.95 | هراز - كره سنگ 3987) |
| -49 | -13 | -19 | 51.35 | 25.97 | 29.91 | 32.14 | بابلرود - كشتارگاه (1625) |
| -76 | -37 | -75 | 33.97 | 8.04 | 12.78 | 32.14 | تالار - كياكلا (2387) |
| -97 | -75 | -98 | 46.46 | 1.33 | 5.39 | 75.69 | تجن - كردخيل (4027) |
| -80 | 26 | -89 | 20.77 | 4.07 | 3.22 | 38.48 | نكارود - آبلوونهرآبلو (1906) |
| -55 | -19 | -58 | 238.55 | 106.21 | 130.33 | 251.52 | مجموع 7 رودخانه مهم مازندران |

جدول 4 : برآورد آبدهي رودخانه هاي مهم استان مازندران از مهر لغايت بهمن

| درصد تغييرات سال جاري نسبت به | حجم به ميليون متر مكعب در سال آبي | نام رودخانه - ايستگاه |
| --- | --- | --- |
| درازمدت | 92- 93 | 91- 92 | درازمدت | 93- 94 | 92- 93 | 91- 92 | ((km2) سطح حوضه ) |
| -4 | -1 | 34 | 126.25 | 121.36 | 122.03 | 90.51 | چشمه كيله - هراتبر (776) |
| -31 | -8 | -19 | 102.54 | 70.94 | 77.50 | 88.00 | چالوس - پل ذغال (1583) |
| -34 | -16 | -37 | 243.80 | 159.69 | 190.85 | 252.20 | هراز - كره سنگ (3987) |
| -45 | -42 | -10 | 262.30 | 144.30 | 249.12 | 159.69 | بابلرود - كشتارگاه (1625) |
| -63 | -58 | -59 | 136.88 | 50.62 | 121.44 | 122.47 | تالار - كياكلا (2387) |
| -89 | -80 | -92 | 186.03 | 20.59 | 104.95 | 243.29 | تجن - كردخيل (4027) |
| -80 | -62 | -89 | 70.74 | 14.11 | 36.72 | 124.32 | نكارود - آبلوونهرآبلو (1906) |
| -48 | -36 | -46 | 1128.54 | 581.61 | 902.61 | 1080.48 | مجموع 7 رودخانه مهم مازندران |

( بررسي  وضعيت كيفي منا بع آب سطحي

نظر به اهميت كيفيت منابع آب وضعيت برخي از پارامتر هاي كيفي نظير هدايت الكتريكي و كلر محلول به همراه دبي لحظه اي مربوط به نمونه آب چند رود خانه هاي مهم استان مازندران درجدول 5 آورده شده است . اين پارامترها در سال آبي جاري نسبت به متوسط ده ساله گذشته و همچنين از نظر شرب و كشاورزي نيز طبقه بندي شده اند كه نتايج   حاصله با توجه به جدول شماره 5  بقرار زير است :

1-  هدايت الكتريكي ايستگاه تجن ريگ چشمه و بابلرود قرانطالار نسبت به متوسط ده سال كاهش و در ساير ايستگاهها نسبت به متوسط ده سال گذشته افزايش داشته است.

2- دبي تمامي ايستگاهها نسبت به متوسط ده سال گذشته كاهش داشته است.

3- مقدار كلر ايستگاههاي تجن تالار كياكلا و بابلرود قرانطالار نسبت به متوسط ده سال گذشته كاهش و در ساير ايستگاهها نسبت به متوسط ده سال گذشته افزايش داشته است .

4- درجه مرغوبيت آب ايستگاه هاي بابلرود قرانطالار و هراز كره سنگ نسبت به متوسط ده سال گذشته خوب و در ساير ایستگاهها  متوسط می باشد.

5-از نظر شرب نيز آب همه رودخانه ها طبق دياگرام شولر در حالت نرمال مي باشند .

6- لازم به يادآوري است كه آب رودخانه ها از نظر ميكروبي و بيولوژيكي داراي آلودگي بوده و از نظر شيميايي در حد نرمال  مي باشد نه از نظر آ لودگي .

جدول  5 : وضعيت كيفي منا بع آب رودخانه هاي مركزي استا ن مازندران ـ بهمن 93

| طبقه بندي از نظر کشاورزي | طبقه بندي از نظرشرب | كلر ( meq/ l) | هدايت الكتريكي (µ/ cm ) | د بي* (m3 / S) | دوره آماري | نام ايستگاه | نام رودخا نه |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| متوسط | 2 | 4/1 | 676 | 461/7 | متو سط ده ساله | ريگ چشمه ( بالا دست) | تجـن |
| متوسط | 2 | 2 | 697 | 552/2 | 94-93 |  |  |
| متوسط | 2 | 2/1 | 682 | 275/22 | متو سط ده ساله | كردخيل (پايين دست) |  |
| متوسط | 2 | 6/3 | 1267 | 395/0 | 94-93 |  |  |
| متوسط | 2 | 6/1 | 727 | 691/4 | متو سط ده ساله | شيرگاه (بالادست ) | تـالار |
| متوسط | 2 | 2/2 | 801 | 733/3 | 94-93 |  |  |
| متوسط | 2 | 2/1 | 650 | 690/9 | متو سط ده ساله | كياكلا (پايين دست) |  |
| متوسط | 2 | 3/1 | 587 | 813/4 | 94-93 |  |  |
| خوب | 1 | 2/0 | 339 | 104/4 | متو سط ده ساله | قرانطالار (بالا دست) | با بلرود |
| خوب | 1 | 2/0 | 295 | 472/3 | 94-93 |  |  |
| متوسط | 2 | 6/1 | 704 | 958/16 | متو سط ده ساله | كشتارگاه |  |
| متوسط | 2 | 5/2 | 872 | 859/8 | 94-93 |  |  |
| خوب | 1 | 7/0 | 709 | 746/16 | متو سط ده ساله | كره سنگ | هـراز |
| خوب | 1 | 7/0 | 809 | 876/9 | 94-93 |  |  |

طبقه بندي شرب: 1- قابليت شرب خوب  2- قابل قبول  3- قابليت شرب نا مطبوع 4- نا منا سب  5- غیر قابل شرب  6- غير قابل استفاده

* اطلاعات دبی ارائه شده ، دبي لحظه اي ایستگاهها در روز نمونه برداری می باشد .

( بررسي وضعيت منابع آب زيرزميني

الف : تغییرات حجم مخزن

نتايج اندازه گيري هاي بهمن 1393 منابع آب زيرزميني حاکیست که دشتهاي استان مازندران نسبت به بهمن ماه سال گذشته و ماه قبل به ترتیب  47.93 و 1.95 میليون متر مكعب با کاهش و افزایش حجم آبخوان مواجه بوده است.

ب : تغییرات سطح آب

برابر نتایج اندازه گیری های بعمل آمده سطح ایستابی نسبت به ماه مشابه سال گذشته در همه محدوده ها به جز محدوده چالوس- رامسر، کاهش سطح آب را نشان می دهد که بیشترین کاهش آن 0.91 متر که مربوط به بهشهر- بندرگز می باشد. همچنین سطح ایستابی نسبت به ماه قبل نیز در محدوده های نور- نوشهر،  چالوس- رامسر و بهشهر-بندرگز با کاهش سطح آب مواجه بوده اند که بیشترین میزان کاهش مربوط به محدوده نور- نوشهر است که مقدار آن 0.29 متر می باشد. سطح ایستابی در بقیه محدوده ها با افزایش حجم آبخوان نسبت به ماه قبل روبرو بوده است.

جدول شماره 6 : بررسی تغییرات حجم آبخوان های زیرزمینی دشتهای مازندران و مقایسه متوسط سطح ایستابی

بهمن ماه سال 93  نسبت به ماه مشابه سال قبل و ماه گذشته

| رديف | کد محدوده | نام محدوده و زير محدوده مطالعاتی | وسعت آبخوان (km)2 | ضريب ذخيره | * سطح ايستابی اين ماه (m) | تغييرات سطح ايستابی نسبت به ماه مشابه سال قبل (m) | تغييرات سطح ايستابی نسبت به ماه قبل(m) | تغييرات حجم مخزن نسبت به ماه مشابه سال قبل (m.c.m) | تغييرات حجم مخزن نسبت به ماه قبل (m.c.m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1504 | بهشهر- بندر گز | 345.8 | 0.03 | -6.57 | -0.91 | -0.03 | -9.44 | -0.31 |
| 2 | 1503 | ساری – نکاء | 616.1 | 0.034 | -4.51 | -0.62 | 0.06 | -12.99 | 1.26 |
| 3 | 1502 | قائمشهر – جويبار | 558.3 | 0.04 | -1.69 | -0.75 | 0.15 | -16.75 | 3.35 |
| 4 | 1501 | بابل - آمل | 1113 | 0.05 | 12.57 | -0.13 | 0.01 | -7.23 | 0.56 |
| 5 | 1403 | نور- نوشهر | 290.9 | 0.03 | 4.64 | -0.56 | -0.29 | -4.89 | -2.53 |
| 6 | 1402 | چالوس - رامسر | 233.5 | 0.04 | -5.82 | 0.36 | -0.04 | 3.36 | -0.37 |
| مجموع تغييرات حجم مخزن آبخوانهای منطقه نسبت به ماه مشابه سال قبل | 47.93- ميليون مترمكعب |
| مجموع تغييرات حجم مخزن آبخوانهای منطقه نسبت به ماه قبل | 1.95 ميليون مترمكعب |

* مقادير سطح ايستابي نسبت به سطح آزاد دريا مي باشد .

# Text boxes

وزارت نیرو 
شرکت سهامی آب منطقه ای مازندران
مدیریت مطالعات پایه منابع آب

گزارش  وضعیت منابع آب استان مازندران

« بهمن ـ1393»