## تاریخ تهیه : خرداد 94	                                        	                تدوین : گروه تلفیق و بیلان منابع آب

( بررسي وضعيت منابع آب سطحي

الف : ارديبهشت  ماه

متوسط بارندگي ماهانه حوزه آبريز رودخانه هاي استان مازندران 15 ميليمتر و حجم ريزش معادل آن 396 میلیون مترمكعب كه در مقايسه با ماه مشابه دو سال گذشته ، سال گذشته و دوره شاخص آماري به ترتيب 73 16 و 68 درصد كاهش داشته است .

برآورد حجم آبدهي 7 رودخانه مهم استان 255 ميليون مترمكعب مي باشد كه مقايسه آن با مدت مشابه دو سال گذشته ،سال گذشته و دوره  شاخص آماري به ترتيب 13و 27 درصد افزايش  و 31 درصد کاهش نشان ميدهد.

ب : سال آبي ( مهر الی ارديبهشت )

ميزان بارندگي تجمعي حوضه آبريز رودخانه هاي استان مازندران 472 ميليمتر و حجم ريزش  معادل آن12332 میلیون متر مكعب كه در مقايسه با ماه مشابه دو سال گذشته ، سال گذشته و دوره شاخص آماري به ترتيب6 درصد كاهش  ، 13 درصد افزايش و 3 دردصد كاهش  داشته است .

برآورد حجم آبدهي 7 رودخانه مهم استان1302ميليون مترمكعب  مي باشد كه مقايسه آن با مدت مشابه دو سال  گذشته ، سال گذشته و دوره شاخص آماري به ترتيب  29  ، 9 ، 40 درصد كاهش داشته است .

ج : فصل زراعي ( فروردين الی ارديبهشت )

ميزان بارندگي تجمعي حوضه آبريز رودخانه هاي استان مازندران  60  ميليمتر و حجم ريزش  معادل آن 1559 میلیون مترمكعب كه در مقايسه با ماه مشابه دو سال گذشته ، سال گذشته و دوره شاخص آماري به ترتيب24 ،21 و 40 درصد كاهش داشته است .

برآورد حجم آبدهي 7 رودخانه مهم استان 563 ميليون مترمكعب مي باشد كه مقايسه آن با مدت مشابه دو سال گذشته ، سال گذشته و دوره شاخص آماري به ترتيب 21 ،27 دردص افزايش و 26 درصد كاهش داشته است.

جدول 1 : متوسط بارندگي به تفكيك حوضه آبريز در ماه ارديبهشت

| درصد تغييرات سال جاري نسبت به | متوسط بارندگي در سال آبي (ميليمتر) | حوضه آبريز |
| --- | --- | --- |
| درازمدت | 92-93 | 91-92 | درازمدت | 93-94 | 92-93 | 91-92 |  |
| -52 | 34 | -45 | 68.9 | 33.1 | 24.7 | 60.5 | صفارود و نسارود |
| -50 | 3 | -36 | 69.6 | 34.7 | 33.7 | 54.3 | چالكرود تا سرخرود |
| -57 | -2 | -61 | 69.6 | 29.7 | 30.3 | 76.6 | چشمه كيله |
| -60 | 28 | -64 | 64.2 | 25.8 | 20.2 | 72.6 | آزادرود تا نمك آبرود |
| -71 | -12 | -77 | 44.2 | 12.7 | 14.6 | 56.5 | سردآب رود |
| -83 | -56 | -85 | 47.2 | 8.0 | 18.5 | 54.1 | چالوس رود |
| -75 | -32 | -84 | 34.1 | 8.6 | 12.6 | 55.1 | كوركورسر تا گلندرود |
| -51 | 139 | -52 | 43.3 | 21.1 | 8.8 | 44.3 | آب شيرين تا آليش رود |
| -76 | -61 | -74 | 46.2 | 11.2 | 28.8 | 42.9 | هراز |
| -56 | 125 | -55 | 56.0 | 24.8 | 11.0 | 55.7 | بابل رود |
| -55 | 99 | -61 | 45.4 | 20.5 | 10.3 | 52.8 | تالار و سياهرود |
| -73 | -46 | -82 | 40.5 | 11.0 | 20.4 | 60.4 | تجن |
| -79 | -5 | -80 | 52.1 | 10.8 | 11.4 | 55.0 | نكارود |
| -74 | 31 | -86 | 38.0 | 10.0 | 7.6 | 72.6 | خليج ميانکاله |
| -68 | -16 | -73 | 47.2 | 15.2 | 18.1 | 55.5 | کل حوضه ها |

جدول 2 : متوسط بارندگي تجمعي حوضه‌هاي آبريز از مهر لغايت ارديبهشت

| درصد تغييرات سال جاري نسبت به | متوسط بارندگي در سال آبي (ميليمتر) | حوضه آبريز |
| --- | --- | --- |
| درازمدت | 92- 93 | 91- 92 | درازمدت | 93- 94 | 92- 93 | 91- 92 |  |
| 84 | 93 | 111 | 791.6 | 1456.2 | 754.8 | 689.5 | صفارود و نسارود |
| 37 | 68 | 76 | 677.9 | 928.9 | 551.9 | 528.7 | چالكرود تا سرخرود |
| 23 | 37 | 40 | 645.4 | 795.2 | 579.3 | 569.3 | چشمه كيله |
| 33 | 39 | 29 | 864.0 | 1150.7 | 830.5 | 889.5 | آزادرود تا نمك آبرود |
| 3 | 17 | 3 | 513.6 | 527.0 | 450.9 | 510.1 | سردآب رود |
| -8 | 22 | 9 | 376.1 | 344.4 | 282.4 | 314.8 | چالوس رود |
| 22 | 30 | 13 | 437.1 | 531.3 | 408.5 | 470.5 | كوركورسر تا گلندرود |
| 21 | 19 | 11 | 547.8 | 663.3 | 559.1 | 597.4 | آب شيرين تا آليش رود |
| -9 | 16 | -2 | 409.0 | 371.5 | 321.5 | 379.6 | هراز |
| -7 | 9 | -3 | 605.0 | 560.8 | 515.8 | 579.7 | بابل رود |
| -8 | 10 | -10 | 473.7 | 435.6 | 396.8 | 485.0 | تالار و سياهرود |
| -25 | -9 | -33 | 468.4 | 349.8 | 386.0 | 520.2 | تجن |
| -28 | -12 | -35 | 453.9 | 327.9 | 371.7 | 506.6 | نكارود |
| -13 | -12 | -36 | 473.3 | 410.2 | 464.3 | 644.7 | خليج ميانکاله |
| -3 | 13 | -6 | 488.3 | 471.9 | 417.8 | 500.4 | کل حوضه ها |

جدول 3 : متوسط بارندگي تجمعي حوضه‌هاي آبريز در فصل زراعي از فروردين الي ارديبهشت

| درصد تغييرات سال جاري نسبت به | متوسط بارندگي در سال آبي (ميليمتر) | حوضه آبريز |
| --- | --- | --- |
| درازمدت | 92- 93 | 91- 92 | درازمدت | 93- 94 | 92- 93 | 91- 92 |  |
| -28 | -35 | 4 | 137.2 | 98.6 | 151.8 | 95.2 | صفارود و نسارود |
| -25 | -8 | 20 | 136.8 | 102.7 | 112.1 | 85.3 | چالكرود تا سرخرود |
| -24 | 5 | 2 | 146.9 | 112.4 | 107.5 | 110.0 | چشمه كيله |
| -30 | -23 | -12 | 133.3 | 92.7 | 121.1 | 105.1 | آزادرود تا نمك آبرود |
| -34 | 3 | -9 | 98.6 | 65.2 | 63.4 | 71.3 | سردآب رود |
| -38 | 3 | 2 | 103.6 | 64.1 | 62.3 | 62.8 | چالوس رود |
| -39 | -29 | -33 | 70.3 | 43.1 | 60.8 | 64.7 | كوركورسر تا گلندرود |
| -37 | -37 | -8 | 90.8 | 56.8 | 90.2 | 61.4 | آب شيرين تا آليش رود |
| -22 | 8 | 29 | 98.7 | 77.1 | 71.3 | 59.8 | هراز |
| -43 | -21 | -35 | 115.1 | 65.4 | 83.2 | 101.1 | بابل رود |
| -37 | -11 | -24 | 95.6 | 60.5 | 68.2 | 79.8 | تالار و سياهرود |
| -56 | -40 | -54 | 88.4 | 39.0 | 65.5 | 85.0 | تجن |
| -61 | -43 | -48 | 99.6 | 39.3 | 69.5 | 75.5 | نكارود |
| -67 | -68 | -73 | 81.7 | 27.2 | 83.8 | 99.8 | خليج ميانکاله |
| -40 | -21 | -24 | 99.1 | 59.7 | 75.4 | 78.7 | کل حوضه ها |

جدول 4 : برآورد آبدهي رودخانه هاي مهم استان مازندران در ماه  ارديبهشت

| درصد تغييرات سال جاري نسبت به | حجم به ميليون متر مكعب در سال آبي | نام رودخانه - ايستگاه |
| --- | --- | --- |
| درازمدت | 92- 93 | 91- 92 | درازمدت | 93- 94 | 92- 93 | 91- 92 | سطح حوضه(km2) |
| 3 | 30 | 66 | 63.58 | 65.22 | 50.35 | 39.37 | چشمه كيله - هراتبر (776) |
| -21 | 26 | 74 | 74.11 | 58.60 | 46.60 | 33.75 | چالوس - پل ذغال (1583) |
| -15 | 30 | 37 | 142.17 | 121.47 | 93.48 | 88.92 | هراز - كره سنگ 3987) |
| -83 | 3 | -77 | 31.02 | 5.14 | 4.98 | 22.55 | بابلرود - كشتارگاه (1625) |
| -95 | 11 | -91 | 18.62 | 0.99 | 0.89 | 10.50 | تالار - كياكلا (2387) |
| -96 | -17 | -93 | 25.72 | 1.10 | 1.32 | 16.93 | تجن - كردخيل (4027) |
| -84 | -32 | -81 | 15.46 | 2.41 | 3.57 | 12.96 | نكارود - آبلوونهرآبلو (1906) |
| -31 | 27 | 13 | 370.68 | 254.94 | 201.20 | 224.99 | مجموع 7 رودخانه مهم مازندران |

جدول 5 : برآورد آبدهي رودخانه هاي مهم استان مازندران از مهر لغايت ارديبهشت

| درصد تغييرات سال جاري نسبت به | حجم به ميليون متر مكعب در سال آبي | نام رودخانه - ايستگاه |
| --- | --- | --- |
| درازمدت | 92- 93 | 91- 92 | درازمدت | 93- 94 | 92- 93 | 91- 92 | ((km2) سطح حوضه ) |
| 1 | 19 | 39 | 264.26 | 267.46 | 225.51 | 192.14 | چشمه كيله - هراتبر (776) |
| -8 | 38 | 29 | 255.41 | 235.59 | 171.28 | 182.08 | چالوس - پل ذغال (1583) |
| -23 | 11 | -16 | 516.80 | 398.75 | 359.69 | 475.39 | هراز - كره سنگ (3987) |
| -42 | -30 | -7 | 411.19 | 239.09 | 342.93 | 257.00 | بابلرود - كشتارگاه (1625) |
| -60 | -10 | -48 | 244.57 | 98.42 | 109.39 | 190.37 | تالار - كياكلا (2387) |
| -92 | -82 | -92 | 343.13 | 28.14 | 158.47 | 347.43 | تجن - كردخيل (4027) |
| -75 | -41 | -82 | 138.92 | 34.51 | 58.49 | 194.43 | نكارود - آبلوونهرآبلو (1906) |
| -40 | -9 | -29 | 2174.28 | 1301.97 | 1425.75 | 1838.85 | مجموع 7 رودخانه مهم مازندران |

جدول 6 : برآورد آبدهي رودخانه هاي مهم استان مازندران در فصل زراعی از فروردين لغايت اردیبهشت

| درصد تغييرات سال جاري نسبت به | حجم به ميليون متر مكعب در سال آبي | نام رودخانه - ايستگاه |
| --- | --- | --- |
| درازمدت | 92- 93 | 91- 92 | درازمدت | 93- 94 | 92- 93 | 91- 92 | ((km2) سطح حوضه ) |
| 6 | 26 | 60 | 110.29 | 116.82 | 92.40 | 73.12 | چشمه كيله - هراتبر (776) |
| 16 | 85 | 110 | 126.73 | 146.46 | 79.01 | 69.64 | چالوس - پل ذغال (1583) |
| -6 | 50 | 26 | 226.25 | 213.50 | 142.76 | 169.27 | هراز - كره سنگ (3987) |
| -47 | -32 | -4 | 90.35 | 47.66 | 70.07 | 49.87 | بابلرود - كشتارگاه (1625) |
| -61 | 9 | -5 | 66.31 | 25.70 | 23.61 | 26.94 | تالار - كياكلا (2387) |
| -97 | -85 | -93 | 94.85 | 3.06 | 20.34 | 45.05 | تجن - كردخيل (4027) |
| -77 | -29 | -69 | 42.97 | 9.78 | 13.69 | 31.53 | نكارود - آبلوونهرآبلو (1906) |
| -26 | 27 | 21 | 757.75 | 562.98 | 441.88 | 465.43 | مجموع 7 رودخانه مهم مازندران |

( بررسي  وضعيت كيفي منا بع آب سطحي

نظر به اهميت كيفيت منابع آب وضعيت برخي از پارامتر هاي كيفي نظير هدايت الكتريكي و كلر محلول به همراه دبي لحظه اي مربوط به نمونه آب چند رود خانه هاي مهم استان مازندران درجدول 7 آورده شده است . اين پارامترها در سال آبي جاري نسبت به متوسط ده ساله گذشته و همچنين از نظر شرب و كشاورزي نيز طبقه بندي شده اند كه نتايج   حاصله با توجه به جدول شماره 7  بقرار زير است :

1-  هدايت الكتريكي ايستگاه تجن ريگ چشمه ، بابلرود قرانطالار و هراز كره سنگ نسبت به متوسط ده سال گذشته تغييرات چنداني  نداشته و در ساير ايستگاهها نسبت به متوسط ده سال گذشته افزايش است.

2- دبي ايستگاه تجن ريگ چشمه  نسبت به متوسط ده سال گذشته افزايش داشته و در ساير ايستگاهها نسبت به متوسط ده سال گذشته كاهش داشته است.

3- مقدار كلر ايستگاههاي تجن كردخيل ، تالار كياكلا و بابلرود كشتارگاه نسبت به متوسط ده سال گذشته افزايش داشته است .

4- درجه مرغوبيت آب ايستگاه هاي بابلرود قرانطالار و هراز كره سنگ نسبت به متوسط ده سال گذشته خوب و در ساير ایستگاهها  متوسط می باشد.

5-از نظر شرب نيز آب همه رودخانه ها طبق دياگرام شولر در حالت نرمال مي باشند .

6- لازم به يادآوري است كه آب رودخانه ها از نظر ميكروبي و بيولوژيكي داراي آلودگي بوده و از نظر شيميايي در حد نرمال  مي باشد نه از نظر آ لودگي .

جدول 7 : وضعيت كيفي منا بع آب رودخانه هاي مركزي استا ن مازندران ـ ارديبهشت 94

| طبقه بندي از نظر کشاورزي | طبقه بندي از نظرشرب | كلر ( meq/ l) | هدايت الكتريكي (µ/ cm ) | د بي* (m3 / S) | دوره آماري | نام ايستگاه | نام رودخا نه |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| متوسط | 2 | 1 | 642 | 132/16 | متو سط ده ساله | ريگ چشمه ( بالا دست) | تجـن |
| متوسط | 2 | 9/0 | 655 | 073/19 | 94-93 |  |  |
| متوسط | 2 | 8/2 | 970 | 077/5 | متو سط ده ساله | كردخيل (پايين دست) |  |
| خوب | 1 | 5 | 1325 | 554/0 | 94-93 |  |  |
| متوسط | 2 | 2 | 804 | 627/5 | متو سط ده ساله | شيرگاه (بالادست ) | تـالار |
| متوسط | 2 | 2/2 | 941 | 193/3 | 94-93 |  |  |
| متوسط | 2 | 2/1 | 813 | 024/7 | متو سط ده ساله | كياكلا (پايين دست) |  |
| متوسط | 2 | 2 | 933 | 201/0 | 94-93 |  |  |
| خوب | 1 | 2/0 | 324 | 841/4 | متو سط ده ساله | قرانطالار (بالا دست) | با بلرود |
| خوب | 1 | 2/0 | 328 | 161/2 | 94-93 |  |  |
| متوسط | 2 | 2 | 839 | 754/10 | متو سط ده ساله | كشتارگاه |  |
| متوسط | 2 | 1/3 | 983 | 513/1 | 94-93 |  |  |
| خوب | 1 | 4/0 | 460 | 725/56 | متو سط ده ساله | كره سنگ | هـراز |
| خوب | 1 | 6/0 | 467 | 974/43 | 94-93 |  |  |

طبقه بندي شرب: 1- قابليت شرب خوب  2- قابل قبول  3- قابليت شرب نا مطبوع 4- نا منا سب  5- غیر قابل شرب  6- غير قابل استفاده

* اطلاعات دبی ارائه شده ، دبي لحظه اي ایستگاهها در روز نمونه برداری می باشد .

( بررسي وضعيت منابع آب زيرزميني

الف : تغییرات حجم مخزن

دستاورد اندازه‌گيري‌هاي اردیبهشت1394منابع آب زيرزميني نشان از آن دارد که دشت‌هاي استان مازندران نسبت به اردیبهشت ماه سال گذشته و ماه پیش، 12.69و 13.92میليون متر مكعب با کاهش حجم آبخوان رو به رو بوده است.

ب : تغییرات سطح آب

برابر دستاورد اندازه‌گیری‌های انجام پذیرفته، سطح ایستابی نسبت به ماه همسان سال گذشته درسه گستره‌ مطالعاتی بهشهر- بندرگز، ساری- نکا و قائمشهر- جویبار(بیش‌ترین کاهش آن 0.96 متر، مربوط به گستره بهشهر- بندرگز) افت را نشان می‌دهد.همچنین،سطح ایستابی نسبت به ماه پیش نیز در همه گستره‌ها به جز گستره چالوس- رامسربا کاهش روبرو بوده‌اند. شایان یادآوریست که بیش‌ترین میزان کاهش مربوط به گستره ساری- نکا(0.26متر) می‌باشد.

جدول شماره 8 : بررسی تغییرات حجم آبخوان های زیرزمینی دشتهای مازندران و مقایسه متوسط سطح ایستابی

ارديبهشت ماه سال 93  نسبت به ماه مشابه سال قبل و ماه گذشته

| رديف | کد محدوده | نام محدوده و زير محدوده مطالعاتی | وسعت آبخوان (km)2 | ضريب ذخيره | * سطح ايستابی اين ماه (m) | تغييرات سطح ايستابی نسبت به ماه مشابه سال قبل (m) | تغييرات سطح ايستابی نسبت به ماه قبل(m) | تغييرات حجم مخزن نسبت به ماه مشابه سال قبل (m.c.m) | تغييرات حجم مخزن نسبت به ماه قبل (m.c.m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1504 | بهشهر- بندر گز | 345.8 | 0.03 | -6.41 | -0.96 | -0.12 | -9.96 | -1.24 |
| 2 | 1503 | ساری – نکاء | 616.1 | 0.034 | -4.66 | -0.6 | -0.26 | -12.57 | -5.45 |
| 3 | 1502 | قائمشهر – جويبار | 558.3 | 0.04 | -1.76 | -0.33 | -0.13 | -7.37 | -2.90 |
| 4 | 1501 | بابل - آمل | 1113 | 0.05 | 12.55 | 0.27 | -0.05 | 15.02 | -2.78 |
| 5 | 1403 | نور- نوشهر | 290.9 | 0.03 | 5.02 | 0.24 | -0.22 | 2.09 | -1.92 |
| 6 | 1402 | چالوس - رامسر | 233.5 | 0.04 | -6.02 | 0.01 | 0.04 | 0.09 | 0.37 |
| مجموع تغييرات حجم مخزن آبخوانهای منطقه نسبت به ماه مشابه سال قبل | 12.69- ميليون مترمكعب |
| مجموع تغييرات حجم مخزن آبخوانهای منطقه نسبت به ماه قبل | 13.92- ميليون مترمكعب |

* مقادير سطح ايستابي نسبت به سطح آزاد دريا مي باشد .

# Text boxes

وزارت نیرو 
شرکت سهامی آب منطقه ای مازندران
مدیریت مطالعات پایه منابع آب

گزارش  وضعیت منابع آب استان مازندران

« ارديبهشت ـ1394»